## Slide 1: 硬件
1
User
EL0
OS
Kernel
EL2/EL1
Hardware
OnlyCPU
Hardware
CPU+GPU
CPU<--PCIE(ioctl调用)-->GPU
2 Cameras
2Arms*6Jionts
V4L2子系统（Vedio4Linux2）
Read/write

## Slide 2: 软件栈描述
2
torrh.nn
torchCPU并行线程池
OpenMP/caffe2 pthreadpool
Lerobot
推理
执行
观测
后台读取进程_read_loop
Async异步读
OpenCV
Read->grab->tryIoctl
->select()
里面循环调用tryIoctl来获取视频流，select会被kernel等待
Glibc
__select64
pthread_mutex_lock…全是一层封装
Linux kernel
SYSCALL_DEFINE6(pselect6) 等待一个
SYSCALL_DEFINE6(futex)
GCC的libstdc++-> libgcc
Mutex()(全是一层封装)
这边每一层都会负责一些细碎逻辑

## Slide 3: 控制舵机write/read
3
Lerobot
推理
执行
观测
后台读取进程_read_loop
Async异步读
Feetech飞特舵机库-> PySerial-> os.write
Linux kernel
SYSCALL_DEFINE6(write)
这里都是上个学期就整理好的一步步解析然后写
Feetech飞特舵机库-> PySerial-> os.read
SYSCALL_DEFINE6(read/pselect6)
Cpython
Cpython的_Py_write_impl
调用write
Cpython调用read/write
上下其实是一样的
Notes: 要读什么东西些什么东西，接口是啥

## Slide 4: 异步读
4

## Slide 5: OpenCV读视频流
4
grabFrame->tryIoctl->select
tryIoctl里面一个死循环反复尝试select
grabFrame把数据从缓冲区放入队列，调用tryIoctl
Notes: 数据视频流

## Slide 6: 时间分析——在内核打印时间戳
5
python-37210 [002] ..... 3603.578759: do_select: pselect6: total=500 ns, sleep=0 ns, context=500 ns, ret=1, end_time=3603.568352321 s, fd=3, file=ttyACM0
[003] ..... 3603.742606: do_select: pselect6: total=26500720 ns, sleep=26493590 ns, context=7130 ns, ret=1, end_time=3603.732198091 s, fd=8, file=video0
python-38074 [002] ..... 3603.762889: do_select: pselect6: total=26327830 ns, sleep=26314238 ns, context=13592 ns, ret=1, end_time=3603.752480149 s, fd=9, file=video2
我在内核中把fd解析成文件名可以知道是一个ARM和两个openCV摄像头的，包括上下文时间和阻塞时间
然后把时间统计计算了
CPU时间占Episode时间: 1.1445s (2.8606%)
睡眠时间是很长的，但是CPU时间占用不大
另一个pselect6调用占了0.5%

## Slide 7: futex
6
Fast Userspace Mutex - Linux 内核提供的高效同步机制，结合了用户空间和内核空间的优势
功能
- 用户空间锁 ：无竞争时完全在用户空间操作，无需系统调用
- 内核等待队列 ：有竞争时进入内核等待
- 高效唤醒 ：支持精确唤醒指定数量的线程
一个个枚举要做的逻辑
Wait就等着
Notes: 接口语义
pytorch任务分配

## Slide 8: pselec6 fs/select.c
7
POSIX select with timespec and signal masking
它的核心功能是：监视多个文件描述符（fd），等待其中任意一个变为"可读"、"可写"或"发生异常"，或者等待超时。
do_select工作在"非阻塞轮询"模式：
- 将用户态的 `timespec`（秒+纳秒）转换为内核使用的 `timespec64`
- 调用 `poll_select_set_timeout()` 设置超时时间
- **原子地**设置信号掩码（关键特性！）
- 调用 `core_sys_select()` 执行实际的 select 逻辑
- 调用 `poll_select_finish()` 处理返回结果
Notes: table的声明

## Slide 9: Claw？Robot？VibeCoding？
8
VLM（Visual Language Model）
南大os课
OpenCode
CodeX CC Trae（CN）Cursor Antigravity