## Slide 1: 全套软件栈
Linux kernel
ioctl等DMA完毕
pselect6_time64
write
futex线程同步
read
pselect6_time64
ioctl等DMA完毕
Glibc
__libc_read
__select64
__libc_tcdrain
__libc_write
__select64
__ioctl
futex封装
快+慢区实现
Lerobot
ACT/pi0
…...模型
观测
推理
执行
motors_bus.py
机器人项目内舵机部分
motors_bus.py
仅读需要
async_read异步读线程
camera_opencv.py
主线程
1
用户态各种库
torch的并行后端
ParallelNative
Hardware
2arm*6joint
2camera
OpenCV库
scservo_sdk
先tx在rx
scservo_sdk
舵机驱动
pyserial
串口驱动
libstdc++——>
libgcc的std::mutex()
cpython封装
1-7ms
1-7ms
TX
ser.rx->
cpython
这边分析时间没有尝试过
编译opencv的C++源码

## Slide 2: 机械臂（舵机）串口读写链路
2
async_read
async_write
self.sync_reader.txRxPacket()
self.sync_writer.txPacket()
motors_bus.py
scservo_sdk/protocol_packet_handler.py
return self.ph.syncWriteTxOnly
发送广播 SyncWrite 指令包（INST_SYNC_WRITE），一次性写多个电机寄存器。
Lerobot项目内舵机部分
Feetech舵机SDK
GroupSyncRead.txRxPacket()
def txRxPacket(self):
result = self.txPacket()
if result != COMM_SUCCESS:
return result
return self.rxPacket()
Read是一个tx+一个rx
GroupSyncRead.txPacket()
scservo_sdk/ group_sync_write.py
group_sync_read.py
obs=4.1ms (hw=4.1, proc=0.0, frame=0.0)action=6.7ms (proc=0.0, send=6.4, dataset=0.2, display=0.0)
obs=12.1ms (hw=12.1, proc=0.0, frame=0.0)action=3.2ms (proc=0.0, send=2.9, dataset=0.2, display=0.0)
obs=6.3ms (hw=6.2, proc=0.0, frame=0.0)action=0.6ms (proc=0.0, send=0.4, dataset=0.2, display=0.0)
obs=3.0ms (hw=3.0, proc=0.0, frame=0.0)action=2.3ms (proc=0.0, send=2.1, dataset=0.2, display=0.0)
obs=4.6ms (hw=4.6, proc=0.0, frame=0.0)action=0.7ms (proc=0.0, send=0.5, dataset=0.2, display=0.0)
正常一帧33ms，
obs占1-5ms
Send占1-7ms
port.clearPort
port.writePort
port.readPort
port.clearPort
port.writePort
port_handler.py -> 后面到了pyserial
clear write read这三个都有耗时0.5-5毫秒（已经打log确认了）
读需要先tx在rx
先发送要读信号
再读串口
写仅需TX
Tx
Rx
Tx
Serial协议1Mbps

## Slide 3: 写：Pyserial到内核
3
ser.write(packet)
serialposix.py
select.select()
os.write(self.fd, d)
pselect6
def write(self, data):
# data: 调用方传入的待发送数据, 可以是 bytes/bytearray/其他可转 bytes 的类型。
# 返回值: 实际写入的总字节数。
# 循环发送, 直到全部写完, 或因为超时/取消/异常而退出。
d = to_bytes(data)# 转成字节
tx_len = length = len(d)#计算长度
while tx_len > 0:
  try:
  # 真正执行系统调用 os.write(self.fd, d), 将用户态缓冲区写入串口驱动。
  n = os.write(self.fd, d)
  if not timeout.is_infinite:
    # 当 timeout 不为 None, 使用 select 等待 fd 变为“可写”。
    if timeout.expired():
      raise SerialTimeoutException('Write timeout')
      # 等待串口 fd 重新变为可写, 同时监听取消写操作的管道 fd。
      abort, ready, _ = select.select([self.pipe_abort_write_r], [self.fd], [], timeout.time_left())
  # 丢弃已经成功发出的前 n 个字节, 继续发送剩余部分。
  d = d[n:]
  tx_len -= n
write
Glibc
封装
Syscall
Pyserical
Cpython封装
循环调用尝试write，不能写就select阻塞等
def flush(self):
  if not self.is_open:
  raise PortNotOpenError()
  termios.tcdrain(self.fd) #glibc的tcdrain
int
__libc_tcdrain (int fd)
{
/* With an argument of 1, TCSBRK for output to be drain. */
return SYSCALL_CANCEL (ioctl, fd, TCSBRK, 1);
}
weak_alias (__libc_tcdrain, tcdrain)
直接syscall（ioctl
等串口待发送数据真正发完
Flush直接调用tcdrain直接调用SYSCALL_CANCEL (ioctl, fd, TCSBRK, 1)
ioctl
Glibc
tcdrain
Cpythontcdrain
ser.flush
cpython/Modules/termios.c

## Slide 4: 读：Pyserial到内核
4
ser.read(packet)
serialposix.py
os.read(self.fd, d)
select.select()
pselect6
def read(self, size=1):
  read = bytearray()
  while len(read) < size:
    try:
      # A) 等待“串口 fd 可读”或“取消读管道可读”：
      ready, _, _ = select.select([self.fd, self.pipe_abort_read_r], [], [], timeout.time_left())
      if self.pipe_abort_read_r in ready:
        # B) 收到取消信号：读掉管道里的字节并退出循环
        os.read(self.pipe_abort_read_r, 1000)
        Break
      # D) 真正从串口 fd 读取字节（最多 size - len(read)）
      buf = os.read(self.fd, size - len(read))
read
Glibc
封装
Syscall
Pyserical
Cpython封装
循环调用尝试write，不能写就select阻塞等
电机的读和写在内核外就完全搞清楚了

## Slide 5: read&write调用
5
# serial/serialposix.py: Serial.read()一个循环到读完
def read(self, size=1):
while len(read) < size:
# ① select 等待 fd 可读
ready, _, _ = select.select(
[self.fd, self.pipe_abort_read_r], [], [],
timeout.time_left())
# ② os.read() 读取数据
buf = os.read(self.fd, size - len(read))
read.extend(buf)
return bytes(read)
// cpython/Modules/posixmodule.c
// 创建一个 length 字节的 PyBytes 对象作为接收缓冲区
PyBytesWriter *writer = PyBytesWriter_Create(length);
// 调用 _Py_read(fd, buf, count)
Py_ssize_t n = _Py_read(fd, PyBytesWriter_GetData(writer), length);
// glibc-2.42/sysdeps/unix/sysv/linux/read.c
ssize_t
__libc_read(int fd, void *buf, size_t nbytes)
{
  return SYSCALL_CANCEL(read, fd, buf, nbytes);
}
SYSCALL_DEFINE3(read, unsigned int, fd, char __user *, buf, size_t, count)
{
  struct fd f = fdget_pos(fd);
  if (f.file)
    ret = vfs_read(f.file, buf, count, &f.file->f_pos);
  fdput_pos(f);
  return ret;
}
# serial/serialposix.py: Serial.write()
def write(self, data):
  d = to_bytes(data)
  tx_len = length = len(d)
  timeout = Timeout(self._write_timeout)
  while tx_len > 0:
    n = os.write(self.fd, d) # ← 系统调用
    if timeout.is_infinite:select.select(
    d = d[n:]; tx_len -= n
  return length - len(d)
进入内核后 vfs_write() → tty_write() → n_tty_write() → uart_write()再分配给串口读/写
SYSCALL_DEFINE3(write,
unsigned int, fd,
const char __user *, buf,
size_t, count)
{
  struct fd f = fdget_pos(fd);
  if (f.file)
    ret = vfs_write(f.file, buf, count, &f.file->f_pos);
  fdput_pos(f);
  return ret;
}

## Slide 6: ioctl调用
6
# serial/serialposix.py: Serial.flush()
def flush(self):
if not self.is_open: raise PortNotOpenError()
termios.tcdrain(self.fd) # ← 等待输出缓冲区排空
int
__libc_tcdrain(int fd)
{
/* With an argument of 1, TCSBRK for output to be drain. */
return SYSCALL_CANCEL(ioctl, fd, TCSBRK, 1); // ← 本质是 ioctl
}
// linux/fs/ioctl.c
SYSCALL_DEFINE3(ioctl, unsigned int, fd,
unsigned int, cmd,
unsigned long, arg)
{ // 通过 fd 找到 struct file*
  struct fd f = fdget(fd);
  if (!f.file) return -EBADF;
  error = vfs_ioctl(f.file, fd, cmd, arg);
  fdput(f);
  return error;
}
**ioctl 的三个参数含义：**
| 参数 | 类型 | 含义 |
|------|------|------|
| `fd` | `unsigned int` | 文件描述符，指向 TTY 设备 |
| `cmd` | `unsigned int` | **操作码**（如 `0x5409` = TCSBRK），告诉内核执行哪个操作 |
| `arg` | `unsigned long` | **操作数**（含义完全取决于 cmd）|
全称 "Terminal Control Send Break"
BREAK 是 UART 的电气特性：
持续拉低 TX 线超过一个字节时间，用来同步或标记
arg ≠ 0 时会等待输出排空
这就实现了serial.flush的效果，就是等串口写完仅此而已
ioctl 就是“设备控制命令”，给设备发特定指令。比如说在linux里面GPU图形驱动也靠这个。
OpenCV V4L2 (Video4Linux2) 协议也用了这个
// opencv/modules/videoio/src/cap_v4l.cpp
int result = ioctl(deviceHandle, ioctlCode, parameter);
VIDIOC_DQBUF从队列取一个已填充的帧
VIDIOC_QBUF把空 buffer 还给内核

## Slide 7: 系统调用接口设计范式——pselct6为例
7
int r = SYSCALL_CANCEL(pselect6_time64,
nfds, // arg1: int → ARM64 x0 最大
readfds, // arg2: fd_set* → ARM64 x1 位图
writefds, // arg3: fd_set* → ARM64 x2
exceptfds, // arg4: fd_set* → ARM64 x3
pts64, // arg5: timespec* → ARM64 x4
NULL // arg6: sigmask ptr → ARM64 x5
);
通过最大fd+位图就能确定所有要select的文件
SYSCALL_DEFINE6(pselect6,
int, n,
fd_set __user *, inp,
fd_set __user *, outp,
fd_set __user *, exp,
struct __kernel_timespec __user *, tsp,
// 里面是一个u64s+一个ns来确定内核时间
void __user *, sig)
//sigmask信号掩码记录“哪些信号被该进程屏蔽/阻塞”，好像是历史遗留问题
标量值（scalar） 不需要__user：
- int n（fd 数量）—— 直接放寄存器，内核直接用
所有指针类型（指向用户态缓冲区的地址），都应该标__user。
内核定义时：`__user` 是给静态分析工具看的
`__user` 是 Linux 内核的 地址空间标注（address-space annotation），主要作用：
- Sparse 静态检查：告知 sparse "这个指针指向用户态地址"，sparse 检查你是否直接解引用
必须通过 `get_user` / `copy_from_user`
ready, _, _ = select.select(
[self.fd, self.pipe_abort_read_r],#读事件监视列表）
[], # wlist（写事件监视列表，空）
[], # xlist（异常事件监视列表，空）
timeout.time_left() # timeout（超时，秒为单位）
)
serial
Glibc