## Slide 1
ACT 推理模块调用关系
外层控制
推理流水线
模型内部
record.py
predict_action()
utils/control_utils.py:126
⚡ 快速路径（队列非空）
_action_queue.popleft()
直接返回缓存动作，跳过推理
完整路径
preprocessor
NormalizerProcessorStep
ACTPolicy.select_action()
→ predict_action_chunk() · modeling_act.py
postprocessor
UnnormalizerProcessorStep
→ Robot
ACT.forward · policies/act/modeling_act.py:782 · @torch.no_grad()
① latent = 0
推理时跳过 VAE Encoder
Tensor(1, 32) 全零
② ResNet18 × 2
图像特征提取 backbone
(1,3,360,640) → 480 tokens
③ Encoder × 4 层
Self-Attention + FFN
序列 (482, 1, 512)
④ Decoder × 1 层
Cross-Attention + FFN
query zeros(100, 1, 512)
⑤ action_head
Linear(512 → 6)
输出 (1, 100, 6)
eval() 时跳过
~12 GFLOPs / 路
FrozenBatchNorm2d
dim_model = 512
n_heads = 8
chunk_size = 100
跨度约 3.3 秒
action_dim = 6
每 100 步推理一次