## Slide 1
trunk_size=1-10 执行失败原因分析
原因 A 数据集每个 episode 都从复位姿态开始，重规划时模型倾向"先复位再运动”
（也许可以通过做更好更规范的数据集来解决）
原因 B cs1 训练时模型只能看未来 1 帧
cs10的时候只能看到未来10帧
原因 C ResNet 区分不了微小状态差别？
（动作小时，图像encode token上区别不大？）
原因 D cs1 推理太慢，舵机来不及响应（cs1 特有）
Cs不等于1的时候，后面动了会wait
这也是动完之后wait的原因
Wait了的话可以等待机械臂走到位在Obs
受此启发 将舵机的 obs 直接改成上一次的 action？
可以后面尝试一下？
1

## Slide 2
针对原因B补了实验
2
原因 B cs1 训练时模型只能看未来 1 帧
cs10的时候只能看到未来10帧
那么可以补一个实验，使用cs100的模型（训练的时候可以获得未来100帧的位置来训练·）
但是每过10帧重新推理一次，后面90帧废弃
结果：还是没法完成，具体表现是先向后动再向前动，其他原因也比较大
原因 A 数据集每个 episode 都从复位姿态开始，重规划时模型倾向"先复位再运动”
（也许可以通过做更好更规范的数据集来解决）

## Slide 3
getaction
3
get_action()
_action_queue 非空 ?
是 (Yes)
否 (No)
ACT 推理一次
生成 100 帧
写入队列
a₀
a₁
a₂
a₃
a₄
···
···
a₉₇
a₉₈
a₉₉
_action_queue (action chunk · 100 帧)的队列
chunk_size = 100 (训练时确定)
直接从队列取 1 帧
popleft 取第 0 帧
1 帧动作
执行动作 (action)

## Slide 4
ACT 推理流程三层图
4
第一层
第二层
第三层
_action_queue 非空
popleft 取 1 帧动作
返回执行
快速路径，无推理
predict_action()
预处理
Numpy -> Tensor / norm
select_action()
队列空 → 调用 ACT.forward
后处理
反归一化/再->numpy
ACT.forward()
输入 state: (1,6) images: 2 × (1,3,360,640)
① Latent 分支
latent = 0
VAE enc 不运行
投影到 512 维
② State 分支
state (1,6)
→ Linear 投影
→ state token (512维)
③ 图像分支
两路图像 → ResNet18 layer4
每路输出 (1,512,12,20)
两路共 480 个视觉 token + 2D pos enc + 1×1 投影
④ Transformer 编码 / 解码
1 latent + 1 state + 480 image = 482 tokens，每个 512 维
→ Encoder ×4 → Decoder ×1（100 个 action query）
拼接顺序：[latent_token, state_token, 480 × image_tokens]
⑤ 动作输出
action head → (1, 100, 6) 100 = chunk_size 6 = action_dim 取当前 1 帧
队列空时调用

## Slide 5
4
Lerobot内舵机读写链路
record_loop() record.py
Robot (ManipulatorRobot) 抽象类
SO101Follower so101_follower.py 子类
get_observation()
send_action()
MotorsBus motors_bus.py 抽象类
FeetechMotorsBus feetech.py 子类
GroupSyncRead
txRxPacket() + getData()
半双工, 6舵机按ID顺序回包
GroupSyncWrite
txPacket()
发完即返回, 无回包
scservo_sdk PortHandler
writePort(packet)
→ ser.write()
readPort(length)
→ ser.read()

## Slide 6: 写链路调用链（序列图）
5
motors_bus.py
电机总线入口
motors_bus.py
阶段分发
group_sync_write
同步写业务层
protocol_handler
协议组包层
port_handler
串口物理层
ser / kernel
驱动/系统调用
_sync_write
addr=42
len=2, ×6电机
① setup
② txPacket
① _setup_sync_writer
注册目标值序列化
addr=42 len=2
clearParam()
清除残留
start_address=42
起始地址 / 长度=2
data_length=2
构建发送数据
addParam(id_, data)
_serialize_data
值1891拆为2字节
低字节: 0x83
高字节: 0x07
② txPacket()
打包广播写帧
广播地址，不等回包
makeParam()
展开 data_dict
[id,lo,hi] × 6
共18字节
txRxPacket()
加锁 is_using=True
Header: FF FF ×2
计算 checksum
广播→不等回包
syncWriteTxOnly()
组 SYNC_WRITE 广播帧
ID=0xFE INST=0x83
addr=0x2A len=2
ph.txPacket(port,pkt)
共26字节广播写帧
BROADCAST_ID 检测
释放锁，直接返回
port.writePort(pkt)
ser.write(pkt)
★ 写串口 26字节
广播帧→无需等回包
★ ser.write()
写串口 共26字节
帧头FF×2 | ID=FE(广播)
LEN=22 | 指令0x83
起址+长度(4B)
[ID+lo+hi]×6 (18B)
CS校验(1B)
广播→无回包
TX: SYNC_WRITE [0x83] 26 bytes
FF FF 帧头(2B)
FE 广播ID(1B)
16 长度=22(1B)
83 SYNC_WRITE指令(1B)
2A 02 起址0x42，每电机2字节(2B)
[ID+lo+hi]×6 各电机数据(18B)
CS 校验和(1B)
BROADCAST广播帧，无需等回包

## Slide 7: 读链路调用链 Sync Read Call Chain
5
motors_bus.py
电机总线入口
motors_bus.py
阶段分发
group_sync_read
同步读业务层
protocol_handler
协议组包/解包层
port_handler
串口物理层
ser / kernel
驱动/系统调用
_sync_read
addr=56, len=2
ids=[1..6] 6个电机
① 登记要读的ID
② 发读包等回包
③ 解析返回数据
① setup
清空旧ID列表
登记6个电机ID
clearParam()
清空电机ID列表
起址0x38(56) 长度=2
逐个登记ID 1..6
② txRxPacket
发读帧，等所有电机回包
txPacket()
组 SYNC_READ 帧
加帧头+校验和
syncReadTx()
指令 0x82
设超时，发串口
ph.txPacket()
补帧头 FF FF
计算校验和
清缓冲 → 写串口
★ writePort()
★ 写串口
发出 SYNC_READ 请求
rxPacket()
轮询接收，每个电机1包×6次
readRx(port,id,2)
等当前ID回包到达
超时则报错
ph.rxPacket(port)
搜 FF FF 包头
读ID+LEN+数据+CS
验校验和
★ ser.read(n)
读串口 (非阻塞)
软件轮询+超时退出
TX: SYNC_READ [0x82] 14 bytes
FF FF FE 0A 82 38 02 01 02 03 04 05 06 CS
帧头 广播ID 长10 读命令 起址56 读2字节 6个电机ID 校验
RX: per motor × 6 8 bytes each
FF FF 01 04 00 FD 08 CS
帧头 电机ID 长度4 错误0 lo hi 校验
③ getData()×6
从回包拼出16位位置值
→ {1:2301,…,6:3500}
getData(id,56,2)
低字节+高字节拼16位
SCS_MAKEWORD(lo,hi)
→ 16-bit 位置整数

## Slide 8: 异步推理
5